## Slide 1: Cell-based流程
以DP_Ram作範例

## Slide 2: 1. RTL的驗證

## Slide 3: 準備的檔案
你的電路檔(RTL code)
你的測試檔(testbench)

## Slide 4: 關於testbench 的撰寫
我使用iverilog進行波形驗證
要在testbench中加上以下幾行

## Slide 5: 關於testbench 的撰寫
定義clock CYCLE，要和sdc檔案中一樣
.sdc檔: 關於時序的約束文件，以後會寫到

## Slide 6: 2. RTL 合成 (用Design Compiler)

## Slide 7: 準備的檔案
你的電路檔(RTL code)
你的測試檔(testbench)
synopsys_dc.setup檔案
.tcl檔案(如果使用圖形介面就用不到)
.sdc檔(時序約束檔案)
  關於setup/hold time的定義

## Slide 8: synopsys_dc.setup的撰寫 全貌
路徑要對!!，圖片上是錯的

## Slide 9: 裡面定義什麼

## Slide 10: 2.1 用gui介面操作design compiler
終端機輸入: Rdv 開啟gui介面

## Slide 11: 步驟:
0.隨便一個terminal 打開DC: Rdv
1. 先在終端機中吃進去你的Synopsys_dc.set up
  uplevel #0 source synopsys_dc.setup
2.File -> Read -> 你的.v檔
  read_file –format Verilog DP_Ram.v
3. 選擇你的top module : ram_mod
  current_design ram_mod

## Slide 12: 步驟:
4.終端機輸入link (確保有吃到你的lib)
5.設定setup time/ hold time:
  Attributes -> Operating Environment -> Operating Condition -> Min/max case
  set_operating_conditions –min_library gtech –min nom_pvt –max_library gtech –max nom_pvt
22
Setup time
Hold time

## Slide 13: 步驟:
6. 設定Area Constraint: 希望最大面積越小越好，因此設為0
  Attributes -> Operating Constraints -> Design Constraints
  set_max_area 0

## Slide 14: 步驟:
7. 設定時脈 : Attributes -> Specify Clock
都打勾
clock 名稱
可根據後面的timing log 調小
create_clock –name “clk” –period 15 –waveform { 0 7.5 } { clk }
set_dont_touch_network [ find clock clk ]
set_fix_hold [ find clock clk ]

## Slide 15: 步驟:
8. 設定時脈2 : 在終端機輸入
set_clock_uncertainty 0.1 [get_clocks clk]
set_dont_use slow/CLK*
set_dont_use fast/CLK*
set verilogout_no_tri true
set_fix_multiple_port_nets –all –buffer_constants

## Slide 16: 步驟:
8. 設定時脈2 :
如果前面沒有用到slow/fast lib
可能就會有error
別理他

## Slide 17: 步驟:
9. Compile : Design -> Compile Design
  compile –exact_map –map_effort high –area_effort high
代表合成時的優先順序，越high代表越重視，出來就越小

## Slide 18: 步驟:
10.存檔&輸出檔案的log
write_sdc sdc_DP_Ram.sdc
write -format ddc -hierarchy -output “DP_Ram_syn.ddc"
write_sdf -version 1.0 DP_Ram_syn.sdf
write -format verilog -hierarchy -output DP_Ram_syn.v
report_area > area.log
report_timing > timing.log
report_qor > DP_Ram_syn.qor

## Slide 19: 2.2 用.tcl檔案使用DC

## Slide 20: 步驟
將前幾頁的藍色指令組成.tcl檔案
  輸入指令 : Rdv –f dy_syn.tcl
全貌:

## Slide 21: 3. Gate-Level 合成

## Slide 22: 準備的檔案
你的電路檔(gate-level code) : 由DC生出來的檔案(DP_Ram_syn.v)
你的測試檔(testbench)
.sdf檔案: 由前面DC生出來的
  記錄了標準單元的的delay

## Slide 23: 關於testbench 的撰寫
加上關於SDF的定義
要讓tb可以同時給 RTL模擬 和 合成後模擬(Gate-level模擬)使用
“ ”裡面是.sdf檔的路徑
$sdf_annotate(sdf檔路徑, 檔案的名稱)

## Slide 24: 用.cmd直接執行 法1: NC-verilog合成
為什麼要用.cmd: 懶惰好用
編輯ncv.cmd
到ncv.cmd的資料夾: source ncv.cmd
上面有:
你的tb
你的gate-level 電路
製程檔案的路徑

## Slide 25: 用.cmd直接執行1: NC-verilog結果

## Slide 26: 用.cmd直接執行 法2: VCS合成
為什麼要用.cmd: 懶惰好用
編輯vcs.cmd
到vcs.cmd的資料夾: source vcs.cmd
上面有:
你的tb
你的gate-level 電路
製程檔案的路徑

## Slide 27: 用.cmd直接執行 法2: VCS結果

## Slide 28: 4. APR
Auto Placing & Routing

## Slide 29: 基本APR流程
Design setup
FloorPlan
Placement
CTS
Routing
DFM
Output File

## Slide 30: Design Setup:
最一開始的基本環境設定，創一個 ICC 內的Library，並讀入需要用到的相關製程檔案，以及讀入合成時產生的 gate level netlist 檔等。
需要的檔案:
1.Synopsys_dc.setup (與前面用的一樣)
2.DP_Ram_syn.v (gate-level的電路檔)

## Slide 31: 合成前準備-編輯.sdc檔
Set_wire_load_model:
去/cad/CDBK/CDBK_TSMC018_Arm_v4.0/CIC/SynopsysDC/lib/你的targetlibray 的.lib檔案中找你要的wire_load
注意clock CYCLE要和tb中的一樣